Ручные гидравлические тележки

Вилочная тележка Rocla

Ухватись слегка за ручку

За ручку вилочной тележки Рокла держаться удобно, на ней все органы управления удобно под рукой. Свободное положение рычага и большой угол поворота (220 °) обеспечивают наилучшее возможное рабочее положение и маневренность в тесных помещениях

Долгий срок службы

Благодаря прочной конструкции и герметичному гидравлическому узлу тележка надежна и долговечна. Изготовленные из нержавеющей стали шлифованные поршни и двойные уплотнения насоса эффективно предотвращают течи масла. Поэтому вилочные тележки очень надежны в работе. Вилочная тележка фирмы Рокла - это безопасный выбор.

Направляющие ролики

поворачиваются на 220 °

Альтернативные

материалы колес

для разных типов полов

Ролики и закругленные

углы вил облегчают ввод

тележки под поддон (RH-25)

Четкий дисплей на светоизлучающих диодах,

удобные в работе кнопки. Распечатка чека как

дополнительная функция

Чертеж тележки

Габаритные размеры тележки

Вилочная тележка

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная грузоподъемность | кг |
| 2500 |
| Расстояние до центра тяжести | мм |
| 600 |
| Вес | кг |
| 72 |
| Колеса передние | мм |
| 180x50 |
| Колеса задние | мм |
| 82x70 |
| Высота подъема | мм |
| 200 |
| Высота рычага | мм |
| 1135 |
| Высота вил в нижнем положении | мм |
| 85 |
| Общая длина | мм |
| 1490 |
| Длина без вил | мм |
| 360 |
| Ширина корпуса | мм |
| 520 |
| Размеры вилы (ширина /длинна) | мм |
| 160/1130 |
| Внешняя ширина по вилам | мм |
| 520 |
| Клиренс (вилы в нижнем положении) | мм |
| 30 |

Вилочные тележки для разных целей

Тележки Рокла могут поставляться с вилами разной ширины и длинны. Высота спецнизкой модели всего 70 мм. Имеются также тележки для перемещения рулонов грузоподъемностью 3000 кг и вилочные тележки с эффективным стояночным тормозом.

Вилочная тележка из нержавеющей стали или оцинкованной стали

Вилочные тележки из нержавеющей или оцинкованной стали удовлетворяют всем гигиеническим требованиям. Они защищены от коррозии и износа и обладают стойкостью ко многим химикатам и моющим средствам. Они находят применение в пищевой, мясоперерабатывающей