Пластиковая завеса

Пластиковая завеса

Пластиковая завеса Ролтекс может устанавливаться в любых дверных проемах, независимо от форм и размеров.

Пластиковые завесы используются там, где необходимо эффективно исключать попадание холода внутрь помещений и бережно сохранять тепло (или наоборот).На производстве они отлично глушат шум и загораживают пыль.

Полосы крепятся алюминиевой направляющей. Полосы из прозрачной пластмассы ПВХ можно получить также в морозостойком исполнении (тип Полар Морозостойкостью до -40С)

Размеры направляющих

(другие размеры по заказу):

Ширина Толщина 200 мм 2 мм 300 мм 3 мм 400 мм 4 мм

Направляющие соединяются внахлестку на 80, 120, 150 или 200 мм.

Способы установки полос:

-  Неподвино на потолке или стене (нормальный способ)

-  Неподвижно, крепежная направляющая качается +/- 30%

-  Полосы передвигаются по направляющей вручную или механически.

У пластиковой завесы Ролтекс , передвигаемой по направляющей, возможно предусматреть автоматизацию. Специалисты АО "Ролтекс" помогут Вам подобрать подходящий режим управления для любого места установки