Раздвижные двери быстрого действия

Раздвижные ворота быстрого действия Ролтекс

Раздвижные ворота быстрого действия Ролтекс отличны там. где требуется быстрая работа дверей. Однако дверной проем должен оставаться относительно невеликим, а по бокам необходимо предусмотреть достаточные допуски.

Раздвижные ворота быстрого действия Ролтекс состоит из полотен с алюминиевыми рамами. Дверные полотна можно получить из прозрачного поликарбоната или белой панели Пвх, возможно сочетание материалов.

Размеры, допуски на монтаж и скорость работы раздвижных ворот Ролтекс

(в зависимости от типа):

Ширина ворот 1000-4000 мм

Высота ворот 1500-3250 мм

Боковые допуски дверное полотно + 200 мм

Верхний допуск 300 мм

Скорость открытия 1,5 м/сек (регулируется)

Скорость закрытия 1,2 м/сек (регулируется)

Простая конструкция раздвижных ворот упрощает монтаж, использование и текущее обслуживание, сокращает эксплуатационные расходы.

Специалисты АО "Ролтекс к Вашим услугам по установлению параметров и режима управления ворот.