Герметичные тамбуры со сплошным боковым резиновым уплотнением

Герметичные тамбуры со сплошным боковым уплотнением ОТ-200

Расходы связаные с потерями тепла в холодное время года и проникновением теплого воздуха в холодные зоны склада в процессе приемки или отпуска грузов, зачастую выливаются в весьма внушительные суммы. Попытки избежать этого путем установки дополнительных дверей приводят к замедлению погрузочно-разгрузочных работ. Кроме того, сквозняки и холод ухудшают условия и снижают производительность труда складского персонала.

Применение герметичных тамбуров позволяет изолировать место стыка транспортного средства со складским помещением и ускорить выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

Герметичные тамбуры ОТ-200 состоят из двух боковых и одного верхнего и ламельного резиновых уплотнений, при чем для повышения устойчивости к механическому износу и климатическим факторам полотно армировано стальным кордом. Цветная маркировка боковых уплотнений облегчает процесс причаливания автотранспорта к погрузочно-разгрузочному терминалу.

Для улучшения герметизации тамбуры могут дополнительно

комплектоваться боковыми подушками

Наиболее эффективно герметичные тамбуры используются в сочетании с подъемными воротами и перегрузочными мостами.