Ручные перегрузочные мосты (аппарели)

Подрессоренный

ручной перегрузочный мост LSJ-40

Из машины на склад и обратно - без перегрузок!

Подрессоренный ручной перегрузочный мост LSJ-40 предназначен для погрузки и выгрузки автотранспорта с помощью ручных гидравлических тележек, роликовых контейнеров и самоходных тележек. Наличие сервопружин, уравновешивающих вес металлической конструкции, обеспечивает легкое и безопасное опускание или подъем стола в зависимости от высоты кузова автомобиля.

Будучи установленным на краю дебаркадера, перегрузочный мост LSJ-40 позволяет быстро и без дополнительных перевалок перемещать грузы из машины на склад и обратно.Наличие моделей с рабочими площадками различных размеров обеспечивают широкий диапазон компенсации по высоте, а рифленая поверхность стола повышает безопасность погрузочных работ, особенно в зимнее время.

Конструкция ручного подрессоренного перегрузочного моста LSJ-40

Модель LSJ-40sm, снабженная специальной роликовой кареткой, может перемещаться в вертикальном положении по направляющей, закрепленной на краю дебаркадера, что позволяет использовать мост на различных участках погрузо-разгрузочной зоны.

Встроенный перегрузочный мост LSJ-40/30 устанавливается в специально оборудованном приямке дебаркадера, и в нерабочем положении его поверхность имеет наклон 30 градусов. В данном варианте транспортное средство может вплотную подойти к дебаркадеру, что в сочетании с защитными боковыми бортиками существенно повышает безопасность выполнения погрузочных работ.

Характеристики подрессоренных ручных перегрузочных мостов LSJ-40

| Модель | Грузоподъемность, т | Ширина В, мм | Длина L, мм | Компенсация, мм | Цена, Евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSJ-40 | 4,0 | 1500 | 1500 | 230 | 0 |
| LSJ-40S | 4,0 | 2000 | 1500 | 230 | 0 |
| LSJ-40L | 4,0 | 1500 | 1900 | 300 | 0 |
| LSJ-40/sm | 4,0 | 1500 | 1500 | 230 | 0 |
| LSJ-40S/sm | 4,0 | 2000 | 1500 | 230 | 0 |
| LSJ-40L/sm | 4,0 | 1500 | 1900 | 300 | 0 |
| LSJ-40/30 | 4,0 | 1500 | 1500 | 230 | 0 |
| LSJ-40S/30 | 4,0 | 2000 | 1500 | 230 | 0 |