Электрогидравлические перегрузочные мосты (аппарели)

Электрогидравлический перегрузочный мост

с поворотным козырьком KS

Из машины на склад и обратно - без перегрузок!

Электрогидравлические перегрузочные мосты с поворотным козырьком KS предназначены для погрузки и выгрузки автотранспорта с помощью ручных гидравлических тележек, роликовых контейнеров, самоходных тележек, электро- и дизельных погрузчиков. Компенсируя разницу высот дебаркадера и кузова транспортного средства,перегрузочный мост сводит до минимума время выполнения погрузо-разгрузочных работ. Будучи вмонтированным в дебаркадер, перегрузочный мост КS-60 позволяет быстро и без дополнительных перевалок перемещать грузы из машины на склад и обратно.Наличие моделей с рабочими площадками различных размеров обеспечивают широкий диапазон компенсации по высоте, а рифленая поверхность моста повышает безопасность погрузочных работ, особенно в зимнее время.

Принципиальная схема электрогидравлического перегрузочного моста KS

Основные характеристики электрогидравлических перегрузочных мостов

| Модель | Грузо-подъе-мность, т | Ширина, мм | Длина А, мм | Длина козырька В, мм | Общая длина С, мм | Компен-сация вверх, мм | Компен-сация вниз, мм | Мощность привода, кВт | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS-60 | 6.0 | 2000 | 2000 | 400 | 2400 | 300 | 330 | 1.1 | 0 |
|  |  |  | 2500 |  | 2900 | 350 |  |  | 0 |
|  |  |  | 3000 |  | 3400 | 400 |  |  | 0 |
| KS-100 | 10.0 | 2000 | 2000 | 400 | 2400 | 300 | 330 | 1.1 | 0 |
|  |  |  | 2500 |  | 2900 | 350 |  |  | 0 |
|  |  |  | 3000 |  | 3400 | 400 |  |  | 0 |
| KS-150 | 15.0 | 2000 | 2000 | 400 | 2400 | 300 | 330 | 1.5 | 0 |
|  |  |  | 2500 |  | 2900 | 350 |  |  | 0 |
|  |  |  | 3000 |  | 3400 | 400 |  |  | 0 |